## Slide 1
Linux Networking
Chason DU
29-11-2016

## Slide 2: Contents
Introduction
TODO….
Loading…...

## Slide 3: 网络编址
17-网络基础知识

## Slide 4: 网络编址
17-网络基础知识
·IP编址是一个双层编址方案，一个IP地址标识一个主机(或一个网卡接口)
·现在应用最为广泛的是IPv4编址，已经开始逐渐向IPv6编址切换
·IPv4地址为32位长，IPv6地址为128位长
·一个IPv4地址分为两个部分:网络部分和主机部分
·网络部分用来标识所属区域、主机部分用来标识该区域中的哪台主机
32bit
网络部分
主机部分

## Slide 5: IP地址
17-网络基础知识
·IPv4地址共32位，通常使用点分十进制方式表示
·整个IP地址分为4个部分，每个部分8位
·例:
192 . 168 . 1 . 1
11000000.10101000.00000001.00000001

## Slide 6: 子网掩码
17-网络基础知识
·IPv4地址的32bit分为网络部分和主机部分
·我们通过子网掩码来确定网络部分的位数
·子网掩码和IP地址一样，拥有32bit，每一位与IP地址中的每一位一一对应(子网掩码和IP地址必须成对出现)
·IP地址中相对应子网掩码中为1的部分为网络部分
·例:
证明此IP地址前24位是网络部分，也就是说，与此IP地址处在同一个网络的其他主机的IP地址前24位相同，以证明他们在同一网络
192 . 168 . 1
11000000.10101000.00000001 255 . 255 . 255
11111111.11111111.11111111
. 1
.00000001
. 0
.00000000
子网掩码

## Slide 7: IP编址
17-网络基础知识
通过比较网络部分是否相同来判断是否处于同一网络

## Slide 8: 同一个网络主机之间通信
17-网络基础知识
网络:192.168.1.0
子网掩码:255.255.255.0

## Slide 9: 不同网络之间通信
17-网络基础知识

## Slide 10: 路由
17-网络基础知识
在不同网络之间传输数据的功能叫做路由功能，一般有多个接口，连接到不同的网络中，并且通过路由表进行数据转发
192.168.1.0/24
172.16.1.0/16
61.1.1.0/30
路由表
目标网络 | 子网掩码 | 出接口
192.168.1.0 | 255.255.255.0 | eth0
172.16.1.0 | 255.255.0.0 | eth1
61.1.1.0 | 255.255.255.252 | eth2
eth0
eth1
eth2

## Slide 11: 域名
17-网络基础知识
IP地址往往难以记忆，所以我们一般使用域名进行管理。
域名分为三个部分，用” . ”分割:
-类型 标识此域名的类型(com, net, org, gov等)
-域名 域名城
-主机名 该域中的某台主机名称
www.LinuxCast.net
www.linuxcast.net
主机名
域名
类型
域名大小写不敏感

## Slide 12: 域名
17-网络基础知识

## Slide 13: DNS
17-网络基础知识
每个域名代表一个IP，而DNS服务器就是用来在IP与域名之间进行转换的。
DNS服务由DNS服务器提供
www.LinuxCast.net
61.1.1.1
访问:www.LinuxCast.net
1、DNS请求
2、www.LinuxCast.net = 61.1.1.1
3
www.LinuxCast.net: 61.1.1.1
DNS服务器:61.134.1.4

## Slide 14: 基本网络参数
17-网络基础知识
·要配置一个局域网通信的计算机:
-IP地址
-子网掩码
·要配置一个跨网段通信的计算机:
-IP地址
-子网掩码
-网关
·要配置一个可上网(涉及到域名)的计算机:
-IP地址
-子网掩码
-网关
-DNS

## Slide 15: 以太网连接
18-Linux网络基础配置
·在linux中，以太网接口被命名为:eth0、eth1等，0、1代表网卡编号
·通过lspci命令可以查看网卡硬件信息(如果是USB网卡，则可能需要使用lsusb命令)
·命令ifconfig用来查看接口信息
ifconfig -a 查看所有接口
ifconfig eth0 查看特定接口
·命令ifup、ifdown用来启动、禁用一个接口
ifup eth0
ifdown eth0

## Slide 16: 配置网络信息
18-Linux网络基础配置
使用nmtui (即NetworkManaget Text User Interface，在CentOS7之前的版本使用setup)命令可以配置网络信息

## Slide 17: 配置网络信息
18-Linux网络基础配置
编辑配置信息，此处也可以选择add一个设备

## Slide 18: 配置网络信息
18-Linux网络基础配置
配置完成后，使用ifup启用网卡，并用ifconfig命令查看信息

## Slide 19: 网络相关配置文件
18-Linux网络基础配置
·网卡配置文件
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3(CentOS 7)
/etc/sysconfig/network-sctipts/ifcfg-eth0(CentOS 7以前)
·DNS配置文件
/etc/resolv.conf
·主机名配置文件
/etc/sysconfig/network
·静态主机名配置文件
/etc/hosts

## Slide 20: 网络测试命令
18-Linux网络基础配置
·测试网络连通性:
ping 192.168.1.1
ping www.linuxcast.net
·测试DNS解析
host www.linuxcast.net
dig www.linuxcast.net
·显示路由表
ip route
·追踪到达目标地址的网络路径:
traceroute www.linuxcast.net
·使用mtr进行网络质量测试(结合了traceroute和ping)
mtr www.linuxcast.net

## Slide 21: 修改主机名
18-Linux网络基础配置
·实时修改主机名:
hostname train.linuxcast.net
·永久性修改主机名:
/etc/sysconfig/network (配置文件)
HOSTNAME=train.linuxcast.net

## Slide 22: 故障排查
18-Linux网络基础配置
·先查看网络配置信息是否正确:
-IP地址
-子网掩码
-网关
-DNS
·查看到达网关是否连通:
ping 网关IP地址
·参看DNS解析是否正常(多测几个):
host www.linuxcast.net
host www.163.com
host www.douban.com
网络故障排查遵循从底层到高层、从自身到外部的流程进行

## Slide 23: How to use this template
Set the information classification in the footer.
On the Insert tab, in the Text group, click Header & Footer.
In the Header and Footer dialog box, on the Slide tab, make sure the footer box is ticked.
Change the text in the footer box to the correct information classification from the following:
  Public
  Nokia Internal Use
  Confidential
  Secret
Apply the changes to the information on all of the slides in your presentation, click Apply to All.
Avoid content crossing this line.

## Slide 24: Typography
Our typeface
Nokia Pure is our proprietary typeface and an integral part of our brand identity. Our typeface gives us character.
Nokia Pure Headline Ultra Light We use this big, in places where we want impact; it’s specially designed for the cover of a presentation.
Nokia Pure Headline Light Should be used for the slide headlines. Bold for the primary headline and regular for the secondary headline.
Nokia Pure Text Bold We use this for body copy sub-head and highlights.
Nokia Pure Text Regular We use this for body copy paragraph header and highlights.
Nokia Pure Text Light Use this for body copy.
Arial should only be used by for live documents that are to be shared with partners or Nokia employees if Nokia Pure is not available.
Arial
Arial Bold
Arial Regular
Nokia Pure
Nokia Pure Headline Ultra Light
Nokia Pure Headline Light Bold
Nokia Pure Headline Light
Nokia Pure Text Bold
Nokia Pure Text Regular
Nokia Pure Text Light

## Slide 25: Lorem ipsum dolor sit

## Slide 26: Headline goes here
Header
Column 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Header
Column 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Header
Column 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum

## Slide 27: Headline goes here
Sub-headline goes here
YoY 2013 2014
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
123
123
Lorem ipsum
Lorem ipsum
0%
0%
123
123

## Slide 28: Headline goes here
Delivered
Proceeding to plan
Urgent attention required
Stream | Company | In the last week… | In the coming week…
Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit | Lorem | Lorem ipsum dolor sit amet | 
Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit | Lorem | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit | Lorem | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit | Lorem | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur